Upgrade User Guide

www.dexp.club

# Описание процесса прошивания сотовых телефонов DEXP, на процессоре Spreadtrum

1_Скачайте и запустите программу, предназначенную для прошивки устройства. Нажмите кнопку «выбрать файл»:

, и выберите файл прошивки.

Нажмите кнопку .

2_Далее, выключите сотовый телефон и выньте батарейку. Зажмите кнопку «0», и удерживая ее, подключите USB кабель, соединенный с компьютером, к устройству. Продолжая удерживать «0», вставьте батарейку устройства.

*На некоторых моделях, это может быть кнопка «ОК» / кнопка «9» / левая верхняя многофункциональная кнопка. Пожалуйста попробуйте данные варианты в указанном порядке. Если не получается – задайте вопрос тех. поддержке, на сайте DEXP, либо обратитесь в СЦ!

Компьютер начнет распознавать устройство и искать драйвер. Если драйвер не был установлен ранее, распакуйте файл драйвера в удобное расположение (например, на рабочий стол).

3_Если драйвер не установится автоматически, необходимо проделать следующее: откройте Диспетчер устройств:

, и для появившегося в списке неопознанного устройства, обновите драйвер, указав его расположение вручную.

*Желательно удерживать кнопку «0» на устройстве все время, пока драйвер не установится!

После установки драйвера, повторите пункт №2 данного описания.

4_Сразу после старта процесса:

Download progress

…кнопку «0» можно будет отпустить.

После завершения прошивания:

Нажмите кнопку «стоп»  , и закройте программу.

*Программа не закроется пока не нажата кнопка «стоп»!!!

Отключите сотовый телефон, и выньте батарейку. Затем воткните, и включите устройство.